Тема: расчёт погрешностей косвенных измерений

Контрольная работа 2. Типовое задание.

Измеряется активная мощность, рассеиваемая на нагрузке.

| Измеряется активная мощность с помощью трёх приборов (см. рисунки). Используются измерительные приборы: - амперметр (рис. 1); - вольтметр (рис. 2) - измеритель cosφ (рис. 3) Схема измерения показана на рис. 4. Результаты прямых измерений: - I = (2,50±∆о.п) А; - U = (200,0±∆о.п) В; - cos φ = (0,95 ± ∆о.п) Задание: - рассчитать погрешности ∆о.п прямых измерений по классам точности, которые указаны на фото приборов; Примечание – погрешностями взаимодействия и субъективными пренебречь. - измерить и записать результат измерения активной мощности Р = UIcosφ, рассеиваемой на нагрузке Zнагр. Рис.4 | Рис. 1 |
| --- | --- |
|  | Рис. 2 |
|  | Рис. 3 |

Решение выполнить как продолжение задания.