Министерство образования Российской Федерации

# Тульский государственный университет

### КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к расчетно-графической работе №1

по теме “Элементы электрических цепей. Расчет линейных цепей постоянного тока”

## Тула, 2001

Для заданной цепи (рис. 1) при изображении на рис.2 u(t) или i(t) построить графики iR(t), ii(t), ic(t), i(t) при действии источнока напряжения или uR(t), ui(t), uc(t), u(t) при действии источника тока. При построении принять ii(0)=0 в схеме с источником напряжения и uc(0)=0 в схеме с источником тока.

Содержание графической части:

- Схема заданной цепи.

- Зависимость u(t) или i(t) источника энергии.

- Графики токов (или напряжений) на одном чертеже в одинаковом масштабе.

Замечание: для упрощения расчетов в некоторых вариантах приняты чрезмерно большие значения индуктивностей и емкостей по сравнению с практически применяемыми в электрических схемах.

Задача 2 (рис.3, табл.3,4)

Для электрической цепи, схема которой приведена на рис.3, выполнить следующее:

- Составить на основании законов Кирхгофа уравнения, необходимые для определения всех токов. Расчет по этим уравнениям не выполнять.

- Начертить граф. цепи и 3 любых его дерева.

- Определить токи всех ветвей методом контурных токов. Расчет выполнить с применением ЭВМ.

- Составить систему уравнений узловых потенциалов. Расчет по этим уравнениям не выполнять.

- С помощью токов, вычислить в п.3, определить потенциалы всех узлов и, подставив их значения в уравнение узловых потенциалов, проверить их правильность.

- Определить ток ветви 5 с помощью теоремы об активном двухполюснике.

- Построить графики зависимости мощности, выделяемой на резисторе R5, от величины его сопративления в пределах от 0 до 10,0Rв(5 (по точкам 0; 1,0Rв(5; 3,0Rв(5; 5,0Rв(5; 7,0Rв(5; 10,0Rв(5).

- Начертить потенциальную диаграмму для любого замкнутого контура, включающего не менее двух источников напряжения.

Таблица 1.

| Вариант | U1, В | I1, А | Рисунок | R, Ом | L, Гн | С, Ф | Вариант | U1, В | I1, А | Рисунок | R, Ом | L, Гн | С, Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 2 - 2 - 1 - 10 - 10 - 5 - 10 - 1 | - 2 - 1 - 0,5 - 3 - 5 - 2 - 0,3 - | 1,а; 2,а 1,б; 2,б 1,а; 2,а 1,б; 2,б 1,а; 2,а 1,б; 2,б 1,а; 2,а 1,б; 2,б 1,а; 2,а 1,б; 2,б 1,а; 2,а 1,б; 2,б 1,а; 2,а 1,б; 2,б 1,а; 2,а | 2 0,5 4 0,8 2 0,5 2,5 1 2 2 4 10 10 10 10 | 1 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 4 0,5 0,2 0,2 0,1 1,0 1 0,1 0,5 | 0,5 1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,01 0,05 0,02 0,01 0,02 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | - 3 - 10 - 100 - 20 - 20 - 10 - 100 - | 0,4 - 0,1 - 1 - 2 - 3 - 0,8 - 4 - 5 | 1,б; 2,б 1,а; 2,а 1,б; 2,б 1,а; 2,а 1,б; 2,б 1,а; 2,а 1,б; 2,б 1,а; 2,а 1,б; 2,б 1,а; 2,а 1,б; 2,б 1,а; 2,а 1,б; 2,б 1,а; 2,а 1,б; 2,б | 2 5 3,0 2,0 3 50 3 4 1,0 20 15 20 1,5 20 3 | 0,2 0,5 0,3 0,1 0,5 1 0,02 0,05 0,2 0,1 0,02 0,2 0,02 0,5 0,03 | 0,02 0,01 0,01 0,05 0,005 0,01 0,01 0,05 0,05 0,001 0,001 0,01 0,01 0,001 0,001 |

Таблица 2.

| Индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1, с | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 |

Таблица 3.

| Номер варианта | Номер ветви |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Е, В | I, A | R, Ом | Е, В | I, A | R, Ом | Е, В | I, A | R, Ом | Е, В | I, A | R, Ом | Е, В | I, A | R, Ом |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 6 - 9 2 - 12 3 18 - 12 - - - 14 - - 16 - - - 6 18 - - 3 16 14 - 6 - | - - - - 4 - - - 1 - 1 - 3 - 3 - - - - 1 - - - 4 - - - 3 - 1 | 6 3 1 2 3 9 3 12 2 3 3 3 6 10 2 3 5 4 3 2 2 6 3 1 3 5 10 6 2 6 | - 3 - - 16 16 - - - 36 - - 36 12 - - 26 - 21 - - 26 12 - - 16 12 26 - 18 | - - 8 2 - - 11 - - - 7 1 - - 8 2 - 6 - - 11 - - 1 8 - - - 7 - | 4 15 2 4 1 10 1 4 12 3 3 6 3 8 2 4 2 6 11 12 1 2 8 6 2 1 8 2 3 10 | 30 - - 18 - - 9 42 14 - 10 14 - - 3 - - 4 24 18 10 - 36 18 - - - 18 6 24 | - 4 - - - 15 - - - 2 - - - 15 - 4 - - - - - 2 - - - 4 15 - - - | 2 3 6 6 2 2 15 4 4 3 16 4 2 2 9 3 2 10 1 6 16 3 3 6 6 6 2 5 12 1 | - - - 21 34 14 - - - 26 8 30 - 12 - 30 - 8 - - - 34 - 27 - - 14 - - 9 | 2 9 4 - - - 1 2 9 - - - 14 - 2 - 17 - 7 12 - - 2 - 10 14 - 17 - - | 6 3 4 1 2 8 8 6 3 1 8 4 3 6 6 4 2 8 1 2 12 2 6 3 2 3 8 2 12 3 | 18 12 30 10 4 - 24 12 16 - 30 - 8 - 24 14 16 - - 10 30 - 30 12 24 - - 4 24 - | - - - - - - - - - - - 4 - 2 - - - 15 2 - - - - - - - - - - - | 8 6 2 4 5 2 0 6 10 6 2 2 4 6 1 8 2 2 6 4 2 6 12 6 1 6 2 5 1 2 |

Таблица 4.

| Индекс группы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е6, В | - | 8 | 12 | 24 | 16 | 20 | 4 | 28 |
| R6, Ом | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 10 |

Содержание графической части:

- Схема заданной цепи с указанием положительных и действительных направлений токов во всех ветвях и резисторах. Отсутствующие источники напряжения и тока по схеме не показывать. Обозначить на схеме узлы и контурные токи.

- Граф цепи и его деревья.

- Схемы, поясняющие определение тока ветви 5 с помощью теоремы об активном двухполюснике (схема определения напряжения холостого хода ветви и схема определения относительно ветви 5).

- График зависимости мощности Р5 от величины R5.

- Потенциальная диаграмма.

Примечание.

- Вариант выбирается в соответствии с порядковым номером студента в журнале группы.

- Работа выполняется на листах бумаги формата А4 с применением чертежных принадлежностей.

- Расчетно-графическая работа защищается студентом лично.

- Форма титульного листа в приложении (стр. 7).

- Графическая часть выполняется на отдельных листах. Каждый рисунок (чертеж) должен иметь название.

- Пояснительная записка должна иметь заголовки по каждому разделу.

- В конце работы должны стоять подпись студента и дата окончания выполнения работы.

- При выполнения работы рекомендуется использовать литературу [1, гл.1,2; 2; гл.1,3].

##### Библиографический список

- Основы теории цепей. Г.В.Зевеке, Н.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 527 с. (гл.1,2).

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи, 1 ч. – М.: Высш. школа, 1984. – 558 с.

Разработали: А.Д. Богородицкий, канд. тех. наук, доцент,

###### В.С. Илюшин, канд. техн. наук, доцент

Рассмотрено на заседании кафедры                                               Нормоконтролер,

Протокол № 14 от “24” декабря 1994г.              ответственный по стандартизации

Заведующий кафедрой ЭиЭМ                             на кафедре

_____________     Б.В.Сухинин                    __________________ В.М.Глазов

“___”   _________________ 1994г.

Заказ ___ Тираж ___

Отпечатано в ТулГУ

Приложение. Форма Титульного листа.

Министерство образования Российской Федерации

# Тульский государственный университет

### КАФЕДРА ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Расчетно-графическая работа № ____

(название работы)

Вариант №________________________

Выполнил студент _________________

(Ф.И.О)

Группа__________

Работа защищена “___”_______19__г.

_________________________________

(подпись и фамилия преподавателя)

Тула, 19__г.