Задание

Варианты заданий и численные значения исходных данных, необходимых при выполнении расчетного задания приведены в табл. П.1.

Вариант 1-10

Для заданного варианта  произвести следующие расчеты и построения.

1.	Выбрать аналог из выпускаемых серийно трансформаторов, выписать его основные технические показатели.

2.	Определить:

а)	фазное значение номинального напряжения;

б)	номинальные токи и их фазные значения на сторонах ВН и НН;

в)	коэффициент трансформации.

3.	Начертить:

а)	эскиз сердечника в масштабе с размещенными на нем обмотками;

б)	схемы соединения обмоток, обеспечивающие получение заданной группы.

4.	Определить:

а)	потери холостого хода , среднее (для трех фаз) значение тока холостого хода  ; его активной  и реактивной  составляющих, а также  при номинальных напряжении и частоте питания, материал магнитопровода - горячекатаная сталь 1512;

б)	параметры схемы замещения ; ;  при

5.	Определить:

а)	потери короткого замыкания ; ; напряжение короткого замыкания  [%], а также его активную  [%] и реактивную  [%] составляющие;

б)	приведенные к первичной обмотке параметры схемы замещения ; ; ; ; ; ; ; ; .

Методические указания к выполнению расчетного задания

К пункту 2.

При определении фазных напряжений и токов обмоток ВН и НН следует учесть схемы соединения обмоток заданного трансформатора.

При обмотках, соединенных в звезду

;   ,

при обмотках, соединенных треугольник

;  .

Номинальные значения фазных токов определяются по формулам:

для обмоток, соединенных в звезду

,

для обмоток, соединенных в треугольник

.

где 	 –  номинальная мощность трансформатора ;

–  номинальное линейное напряжение соответствующей обмотки, .

Коэффициент трансформации с допустимой степенью точности может быть определен как

,

где 	 –  действующее значение фазного номинального напряжения первичной обмотки;

–  действующее значение фазного номинального напряжения вторичной обмотки.

К пункту 3.

Эскиз сердечника и размещение на нем обмоток следует выполнить в масштабе в таком виде, как на рис.1, с простановкой численных значений основных размеров.

Привести электрические схемы соединения обмоток ВН и НН и соответствующие им векторные диаграммы линейных напряжений для заданной группы соединения обмоток.

Рис.1. Эскиз сердечника трансформатора.

К пункту 4.

4.а.  Потери холостого хода рассчитывают как произведение удельных потерь в единице массы стали в зависимости от индукции и марки стали на массу соответствующей части сердечника. При этом необходимо учитывать особенности конструкции и технологии сборки магнитопровода (сердечника) трансформатора.

Индукция в стержнях и ярмах магнитопровода определяется по формулам

, [Тл],

, [Тл],

где	– номинальное значение фазного напряжения первичной (ВН) обмотки, [В];

–  число витков первичной (ВН) обмотки;

Пс и Пя – активные сечения стержня и ярма, соответственно, [м2].

При изготовлении магнитопровода из пластин горячекатаной стали потери холостого хода могут быть определены по формуле

,

где 	 и  –  удельные потери в 1 кг стали стержня и ярма, зависящие от индукций Вс и Вя, марки и толщины листов стали, приведенные для сталей марки 1512 и 1513 в табл.1;

Таблица 1

Удельные потери в стали р для горячекатаных сталей 1512 и 1513

толщиной 0.35 мм  при различных индукциях и частоте 50 Гц

| В, Тл | р, Вт/кг |
| --- | --- |
|  | сталь 1512 | сталь 1513 |
| 0.60 | 0.515 | 0.450 |
| 0.70 | 0.605 | 0.524 |
| 0.80 | 0.76 | 0.656 |
| 0.90 | 0.962 | 0.836 |
| 1.00 | 1.20 | 1.05 |
| 1.10 | 1.46 | 1.29 |
| 1.20 | 1.76 | 1.56 |
| 1.30 | 2.09 | 1.85 |
| 1.40 | 2.45 | 2.17 |
| 1.45 | 2.63 | 2.34 |
| 1.50 | 2.80 | 2.50 |

Кд – коэффициент, учитывающий добавочные потери, возникающие вследствие неравномерности распределения индукции из-за механических воздействий на сталь при изготовлении (табл. 2);

Таблица 2

Коэффициент добавочных потерь Кд

| Диаметр стержня | до 0.2 м | (0.2 – 0.3) м | (0.3 -0.5) м | 0.5 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кд | 1.0 | 1.0 -1.02 | 1.02 – 1.05 | 1.05 – 1.07 |

Gc и Gя – массы стали соответственно стержней и ярем трансформатора, [кг].

Масса стержней в пределах окна магнитопровода рассчитывается по формуле

,

где  	Пс  – сечение стержня, [м2]

–  высота стержня, [м];

– удельная масса стали, равная для горячекатаной стали  [кг/м3].

Масса ярем определяется как

,

где 	с  –  расстояние между осями стержней, [м];

d – диаметр стержня, [м].

Ток холостого хода трансформатора состоит из активной и реактивной составляющих.

Активную составляющую определяют через потери в стали

, [А],

где  	Рх – потери холостого хода, [Вт];

-фазное напряжение первичной (ВН) обмотки, [В].

Обычно ток холостого хода определяют по отношению к номинальному току трансформатора в процентах.

Тогда  активная составляющая тока холостого хода в процентах равна

,

где 	S – мощность трансформатора, [кВА];

Рх – потери холостого хода, [Вт].

Полный ток холостого хода (в %) определяется как

io=Qx/10S          ,

где 	 – намагничивающая мощность трансформатора, [ВА].

Реактивная составляющая тока холостого хода (в %) равна

Намагничивающая мощность трансформатора для магнитной системы из горячекатаной стали равна

,

где 	 и   –  полные удельные намагничивающие мощности для стержня и ярма, определяемые по табл. 4, [ВА/кг];

Gc и Gя – массы стали в стержнях и ярмах, [кг];

– полная удельная намагничивающая мощность для зазоров, определяемая по табл. 4, [ВА/м2];

– число немагнитных зазоров в магнитной системе;

–  площадь зазора, равная активному сечению стержня либо ярма, [м2].

Таблица 4

Удельная намагничивающая мощность в стали  q

и в зоне шихтованного стыка   для горячекатаной стали

| В, Тл | q , ВА/кг стали 1512 - 1513 | , ВА/м стали 1512-1513 |
| --- | --- | --- |
| 0.70 | 2.25 | 1250 |
| 0.80 | 2.75 | 1880 |
| 0.90 | 3.50 | 3030 |
| 1.00 | 4.60 | 4910 |
| 1.10 | 6.50 | 7760 |
| 1.20 | 10.0 | 11760 |
| 1.30 | 15.7 | 17220 |
| 1.40 | 25.8 | 24570 |
| 1.45 | 33.4 | 29650 |
| 1.50 | 43.5 | 34200 |

ГОСТом установлено предельное отклонение расчетной величины тока холостого хода от контрольных цифр в +7.5 %  (ГОСТ12022-76 и ГОСТ 11920-85).

Коэффициент мощности трансформатора при холостом ходе определяется по формуле

,

где = I1фн * io /100

4.б.  Параметры схемы замещения  ,  и  рассчитываются по формулам

;

;

.

К пункту 5.

5.а.  Потери короткого замыкания  определяются для обмотки, имеющей рабочую температуру +75 ОС. При этом следует учитывать, что помимо основных электрических потерь, в обмотках возникают добавочные потери. Эти потери ориентировочно оцениваются средним коэффициентом Кд по отношению к электрическим потерям. Этот коэффициент, в зависимости от мощности трехфазных силовых трансформаторов, приведен в табл.6.

Таблица 6

Коэффициент добавочных потерь Кд

| Мощность трансформатора | (5 – 100) кВА | (135 – 320) кВА | (420 – 5600) кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| Кд | 1.01 | 1.01 -1.03 | 1.05 – 1.1 |

.

Для обмотки из медного провода

,

где 	J – плотность тока в обмотке, [А/м2], определяемая по формуле

J= Iн/П,

где 	П – площадь сечения витка соответствующей обмотки, [м2];

GМ – масса провода соответствующей обмотки, [кг], определяется как

,

где 	с – число стержней магнитопровода;

Dср – средний диаметр соответствующей обмотки (определяется по рис.1);

w – число витков обмотки.

Для обмотки из алюминиевого провода

,

где 	GА – масса провода соответствующей обмотки, [кг], определяется как

.

Активная составляющая напряжения короткого замыкания  [%] определяется по формуле

,

где 	S н  – номинальная мощность трансформатора, [кВА];

Рк   – потери короткого замыкания, [Вт].

Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания  [%] определяется соотношением

·10-4,

где 	 – напряжение на один виток, [В], определяемое по формуле

;

–  средний диаметр канала между обмотками, [м] (рис.1):

;

– коэффициент, учитывающий отклонение реального поля рассеяния от идеального параллельного поля, вызванного конечным значением осевого размера обмоток l по сравнению с их радиальными размерами ():

;

ар – ширина приведенного канала рассеяния, [м], определяемая соотношениями:

для трансформаторов с

;

для трансформаторов с

.

Напряжение короткого замыкания  [%] и  определяются по формулам

,

.

Полученные при расчете значения  и  [%] следует сравнить с контрольными данными по ГОСТ 12022-76 и ГОСТ 11920-85.

5.б.  Активные сопротивления обмоток   и   определяются исходя из известных электрических потерь в обмотках:

,  ,

где 						.

Значения   и   следует привести к рабочей температуре +75 ОС :

.

Полное сопротивление схемы замещения при коротком замыкании определяется по формуле

.

Индуктивное сопротивление схемы замещения при коротком замыкании:

.

Индуктивное сопротивление первичной обмотки определяется из соотношения:

,

откуда

.

Индуктивное сопротивление вторичной обмотки определяется из соотношения:

,

откуда

.

Приложение 1

Основные данные трехфазных двухобмоточных трансформаторов

| № |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие данные | Мощность, S | кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
|  | Схема и группа соединений | - | Y/Y0 | Y/Y0 | Y/Y0 | Y/Y0 | Y/Y0 | Y/Y0 | Y/Y0 | Y/Y0 | Y/Y0 | Y/Y0 |
|  | Номина-льное напряже-ние | ВН | кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | НН | кВ | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Обмотки | Число витков | ВН | - | 3106 | 2803 | 2439 | 1954 | 1379 | 1045 | 803 | 530 | 394 | 273 |
|  |  | НН | - | 205 | 185 | 161 | 129 | 91 | 69 | 53 | 35 | 26 | 18 |
|  | Сечение витков | ВН | мм2 | 0.72 | 1.16 | 1.82 | 1.93 | 3.08 | 4.82 | 7.70 | 12.10 | 19.30 | 30.80 |
|  |  | НН | мм2 | 11.0 | 17.5 | 27.6 | 29.2 | 46.7 | 73.0 | 117.0 | 187.0 | 292.0 | 467.0 |
|  | Внутренний диаметр, D1 | см | 10.1 | 10.5 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 17.3 | 19.0 | 23.0 | 26.0 | 31.0 |
|  | Радиаль-ные размеры | ВН, a2 | см | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
|  |  | НН, a1 | см | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
|  | Канал между обмотками ВН и НН, a12 | см | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|  | Высота обмотки, l1=l2 | см | 18 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 37 | 39 |
| Магнитная система | Диаметр стержня, d | см | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 24 | 29 |
|  | Активное сечение | стержень, Пс | см2 | 56 | 62 | 71 | 86 | 122 | 160 | 208 | 319 | 419 | 612 |
|  |  | ярмо, Пя | см2 | 58 | 64 | 73 | 90 | 125 | 165 | 214 | 328 | 425 | 623 |
|  | Высота | стержень, hc | см | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 | 45 | 48 |
|  |  | ярмо, hя | см | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 27.0 |
|  | Расстояние между осями, с | см | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 42 | 45 |

Список литературы

1. Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов. –  М.: Энергоатомиздат. 1986. – 528 c.

## 2.  Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Введение в электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы. Учебник для вузов. - СПб: Питер, 2008. - 320 с.

## 3..Божин Ю.М,.Заводянская Е.А,.Максимкин В.Л. Трансформаторы: Методические указания к расчетному заданию по курсу Электрические машины. Смоленск: РИО филиала ГОУВПО «МЭИ(ТУ)» в г. Смоленске, 2008.- 24с.