# Задание 2

Однофазный трансформатор, паспортные данные которого приведены в таблице 2, питает нагрузку с коэффициентом мощности cos(2 .

Задание:

1. Построить внешнюю характеристику трансформатора U2 (() и зависимость КПД от нагрузки ( (() при заданном коэффициенте мощности нагрузки cos(2 . Значения коэффициента нагрузки ( принять равными 0; 0.25; 0,50; 0,75; 1,00.

2. Определить годовой эксплуатационный КПД трансформатора при заданном коэффициенте мощности cos(2 , если 2000ч в год трансформатор загружен на 100 % , 3000 ч - на 60 % , а остальное время работает вхолостую.

3. Ответить на вопросы, указанные в таблице 1.

Указания к выбору варианта те же, что и в задаче 1.

Таблица 2 – Исходные данные к задаче 2

| Последние две цифры ID студента | Sном, В( А | U1ном, В | U2ном, В | Uк , % | Pк, Вт | P0, Вт | i0 , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63 | 220 | 24 | 12 | 6,15 | 12,75 | 24 |
| 2 | 100 | 220 | 24 | 9 | 6,6 | 20,23 | 24 |
| 3 | 160 | 220 | 24 | 7 | 7,9 | 21,7 | 23 |
| 4 | 250 | 220 | 24 | 5,5 | 9 | 31,25 | 22 |
| 5 | 400 | 220 | 24 | 4,5 | 10,75 | 42,3 | 20 |
| 6 | 630 | 220 | 24 | 3,5 | 12,1 | 59,2 | 19 |
| 7 | 1000 | 220 | 24 | 2,5 | 12,5 | 83,7 | 18 |
| 8 | 63 | 380 | 36 | 12 | 5,75 | 11,81 | 24 |
| 9 | 100 | 380 | 36 | 9 | 6,2 | 17,85 | 24 |
| 10 | 160 | 380 | 36 | 7 | 6,9 | 19,6 | 23 |
| 11 | 250 | 380 | 36 | 5,5 | 7,75 | 28,13 | 22 |
| 12 | 400 | 380 | 36 | 4,5 | 9,1 | 38,3 | 20 |
| 13 | 630 | 380 | 36 | 3,5 | 10,7 | 50,3 | 19 |
| 14 | 1000 | 380 | 36 | 2,5 | 11,46 | 66,7 | 18 |
| 15 | 63 | 660 | 42 | 12 | 5,35 | 10,86 | 24 |
| 16 | 100 | 660 | 42 | 9 | 5,8 | 15,47 | 24 |
| 17 | 160 | 660 | 42 | 7 | 5,8 | 17,5 | 23 |
| 18 | 250 | 660 | 42 | 5,5 | 6,45 | 25 | 22 |
| 19 | 400 | 660 | 42 | 4,5 | 7,44 | 34,4 | 20 |
| 20 | 630 | 660 | 42 | 3,5 | 9,1 | 41,4 | 19 |
| 21 | 1000 | 660 | 42 | 2,5 | 10,4 | 50,20 | 18 |
| 22 | 63 | 220 | 36 | 12 | 4,92 | 9,92 | 24 |
| 23 | 100 | 220 | 42 | 9 | 5,4 | 13,10 | 24 |
| 24 | 160 | 380 | 24 | 7 | 4,8 | 15,4 | 23 |
| 25 | 250 | 380 | 42 | 5,5 | 5,16 | 21,9 | 22 |
| 26 | 400 | 380 | 24 | 4,5 | 8,7 | 35,7 | 20 |
| 27 | 630 | 380 | 36 | 3,5 | 11,2 | 49,7 | 19 |
| 28 | 1000 | 660 | 42 | 2,5 | 12,3 | 71,4 | 18 |
| 29 | 63 | 660 | 36 | 12 | 5,75 | 11,3 | 24 |
| 30 | 100 | 660 | 24 | 9 | 6,1 | 16,7 | 24 |