# Задание 4

Для двигателя постоянного тока последовательного возбуждения, технические данные которого приведены в таблице 1, при напряжении питающей сети U = 220 В.

1. Начертить электрическую схему с пусковым реостатом в цепи якоря, регулировочным реостатом в цепи возбуждения.

2. Определить мощность Р1ном и ток якоря Iя.ном , потребляемые из сети, а также момент Мном на его валу.

3. Определить частоту вращения якоря при значениях тока 0,25; 0,5; 0,75 и 1,25 Iя. ном .

4. Определить суммарные потери (Р( , КПД двигателя ( и момент на его валу при тех же значениях тока, полагая, что мощность механических и магнитных потерь постоянна.

5. Рассчитать величину пускового реостата Rn при заданной кратности пускового тока КI = Iя / Iя. ном (таблица 1).

6. Построить естественную механическую характеристику, считая, что момент двигателя изменяется от Мmin = 0,2 М ном  до Мmax = 1,5 Мном.

7. Построить в общей системе координат зависимости М(Iя), n (Iя ) и 
( (Iя) в соответствии с расчетами пп.3 и 4, а также определить частоту вращения n и ток Iя при моменте нагрузки Мст = 0,6 Мном.

# Таблица 1

| № | Кратность | Технические данные двигателя |
| --- | --- | --- |
| пп | пускового тока КI | Р ном , кВт | I я. ном , А | n ном , мин–1 | R я , Ом | R в , Ом | ( , % |
| 1 | 1,7 | 19 | 106 | 600 | 0,198 | 0,00407 | 81,5 |
| 2 | 1,8 | 10 | 58 | 750 | 0,357 | 0,02 | 78,5 |
| 3 | 1,9 | 4,5 | 25,2 | 1000 | 0,632 | 0,0326 | 81,0 |
| 4 | 2,0 | 1,5 | 8,7 | 1500 | 2,45 | 0,212 | 78,5 |
| 5 | 2,1 | 1,5 | 9 | 3000 | 1,99 | 0,2 | 76,0 |
| 6 | 2,2 | 25 | 136 | 600 | 0,111 | 0,0048 | 83,5 |
| 7 | 2,3 | 14 | 79 | 750 | 0,244 | 0,01 | 80,5 |
| 8 | 2,2 | 6 | 32,6 | 1000 | 0,494 | 0.009 | 83,5 |
| 9 | 2,1 | 2,2 | 12 | 1500 | 1,205 | 0,092 | 83,5 |
| 10 | 2,0 | 2,2 | 12,5 | 3000 | 1,03 | 0,06 | 80,0 |
| 11 | 1,9 | 42 | 223 | 600 | 0,017 | 0,00061 | 85,5 |
| 12 | 1,8 | 17 | 93 | 750 | 0,157 | 0,0088 | 83,0 |
| 13 | 1,7 | 8 | 43 | 1000 | 0,328 | 0,007 | 85,0 |
| 14 | 2,3 | 3,2 | 18,4 | 1500 | 1,03 | 0,033 | 79,0 |
| 15 | 2,1 | 3,2 | 17,5 | 3000 | 0,642 | 0,044 | 83,0 |
| 16 | 2,0 | 55 | 287 | 600 | 0,036 | 0,002 | 87,0 |
| 17 | 1,9 | 25 | 136 | 750 | 0,102 | 0,004 | 83,5 |
| 18 | 1,8 | 10 | 63 | 1000 | 0,30 | 0,0105 | 79,5 |
| 19 | 1,7 | 4,5 | 25,4 | 1500 | 0,78 | 0,004 | 80,5 |
| 20 | 1,8 | 4,5 | 24,3 | 3000 | 0,352 | 0,022 | 84,0 |
| 21 | 1,9 | 70 | 361 | 600 | 0,0262 | 0,0012 | 88,0 |
| 22 | 2,0 | 32 | 169 | 750 | 0,020 | 0,041 | 86,0 |
| 23 | 2,1 | 12,5 | 78 | 1000 | 0,237 | 0,011 | 81,0 |
| 24 | 2,2 | 6 | 33,2 | 1500 | 0,472 | 0,0074 | 82,0 |
| 25 | 2,3 | 6 | 33 | 3000 | 0,36 | 0,007 | 82,5 |
| 26 | 2,4 | 6 | 33,6 | 1000 | 0,51 | 0,008 | 81,0 |
| 27 | 2,3 | 8 | 43,6 | 3000 | 0,44 | 0,006 | 83,5 |
| 28 | 2,1 | 11 | 59,5 | 1500 | 0,31 | 0,008 | 84,0 |
| 29 | 2,0 | 14 | 73,6 | 1500 | 0,29 | 0,06 | 86,5 |
| 30 | 1,9 | 19 | 102 | 1500 | 0,16 | 0,005 | 84,5 |

8) Ответить на вопросы.

13. Каковы особенности внешней характеристики генератора с параллельным возбуждением?

26. Как изменяется частота вращения двигателя с параллельным возбуждением при увеличении нагрузки?