1

| 1 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=20 кОм; R3=10 кОм; R4=10 кОм; U1=0 В; U2=1 В. Найти: U3 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм;C=1 мкФ. В момент t=0 появилось напряжение U1=1 В на 10 мс. Найти: График U3(t) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=40 кОм; R3=10 кОм; R4=10 кОм; U1=1 В; U2=0 В. Найти: U3 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм;C=1 мкФ. В момент t=0 появилось напряжение U1=1 В на 20 мс. Найти: График U3(t) |
| 3 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=100 кОм; R3=10 кОм; R4=100 кОм; U1=1 В; U2=1 В. Найти: U3 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм;C=1 мкФ. В момент t=0 появилось напряжение U1=-1 В на 10 мс. Найти: График U3(t) |
| 4 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=100 кОм; R3=10 кОм; R4=100 кОм; U1=0 В; U2=1 В. Найти: U3 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм;C=0,1 мкФ. В момент t=0 появилось напряжение U1=1 В на 1 мс. Найти: График U3(t) |
| 5 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=100 кОм; R3=10 кОм; R4=100 кОм; U1=0 В; U2=1 В. Найти: U3 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм;C=0,1 мкФ. В момент t=0 появилось напряжение U1=-1 В на 10 мс. Найти: График U3(t) |
| 6 | Дано: Uпит=+15 B; R1=20 кОм; R2=200 кОм; R3=20 кОм; U3=10 (U2-U1) Найти: R4 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм;C=2 мкФ. В момент t=0 появилось напряжение U1=1 В на 20 мс. Найти: График U3(t) |

2

|  |  | Схема на операционном усилителе |
| --- | --- | --- |
| 7 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=20 кОм; R3=10 кОм; U1=0 В; U2=1 В. Найти: U3 | Дано: Uвых=Uвх Найти схему и параметры элементов. |
| 8 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=20 кОм; R3=10 кОм; U1=1 В; U2=0 В. Найти: U3 | Дано: Uвых=-Uвх Найти схему и параметры элементов. |
| 9 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=20 кОм; R3=10 кОм; U1=1 В; U2=1 В. Найти: U3 | Дано: Uвых=10Uвх Найти схему и праметры элементов. |
| 10 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=20 кОм; R3=10 кОм; U1=-1 В; U2=-1 В. Найти: U3 | Дано: Uвых=-10Uвх Найти схему и праметры элементов. |
| 11 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=20 кОм; R3=10 кОм; U1=-1 В; U2=1 В. Найти: U3 | Дано: Uвых=10(Uвх1-Uвх2) Найти схему и параметры элементов. |
| 12 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=20 кОм; R3=10 кОм; U1=10 В; U2=10 В. Найти: U3 | Дано: Uвых=100(Uвх1-Uвх2) Найти схему и параметры элементов. |

3

| 13 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=90 кОм; R3=10 кОм; R4=10 кОм; U1=0 В; U2=1 В Найти: U3 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм;C=1 мкФ. С момента t=0 изменилось напряжение U1 от 0 до 1 В за 10 мс. Найти: График U3(t) |
| --- | --- | --- |
| 14 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=90 кОм; R3=10 кОм; R4=10 кОм; U1=1 В; U2=1 В Найти: U3 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм;C=1 мкФ. С момента t=0 изменилось напряжение U1 от 0 до -1 В за 10 мс. Найти: График U3(t) |
| 15 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=90 кОм; R3=10 кОм; R4=10 кОм; U1=-1 В; U2=1В Найти: U3 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм;C=1 мкФ. С момента t=0 изменилось напряжение U1 от 0 до 1 В за 10 мс. Найти: График U3(t) |
| 16 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=40 кОм; R3=10 кОм; R4=10 кОм; U1=10 В; U2=10 В Найти: U3 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм;C=1 мкФ. С момента t=0 изменилось напряжение U1 от 0 до -1 В за 10 мс. Найти: График U3(t) |
| 17 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=40 кОм; R3=10 кОм; R4=10 кОм; U1=-10 В; U2=+10 В Найти: U3 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм;C=1 мкФ. С момента t=0 изменилось напряжение U1 от 0 до -1 В за 1 мс. Найти: График U3(t) |
| 18 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм; R2=40 кОм; R3=10 кОм; R4=10 кОм; U1=2 В; U2=2В Найти: U3 | Дано: Uпит=+15 B; R1=10 кОм;C=1 мкФ. С момента t=0 изменилось напряжение U1 от 0 до 1 В за 1 мс. Найти: График U3(t) |