Задание 2

Разветвленная разомкнутая сеть трехфазного переменного тока 380 В с алюминиевыми проводами питает ряд нагрузок. Линия сооружена на деревянных опорах, провода крепятся на штыревых изоляторах и располагаются по вершинам равностороннего треугольника со стороной 600 мм. Длины участков, нагрузки, их коэффициенты мощности, марки проводов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Параметры | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|  | Длина участков разомкнутой сети, м |
| Аb | 50 | 60 | 70 | 50 | 40 | 70 | 70 | 40 | 50 | 55 |
| bc | 50 | 65 | 55 | 45 | 40 | 45 | 55 | 65 | 65 | 60 |
| cd | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 45 | 55 | 50 | 50 |
| de | 45 | 55 | 40 | 45 | 60 | 65 | 55 | 50 | 45 | 60 |
| bf | 200 | 150 | 250 | 150 | 175 | 190 | 220 | 180 | 300 | 280 |
| dg | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 | 40 | 60 | 65 | 55 | 45 |
| gh | 100 | 90 | 80 | 70 | 120 | 150 | 140 | 160 | 105 | 100 |
|  | Нагрузки, кВт / cosφ |
| P1 / cosφ1 | 15/0,8 | 20/0,75 | 25/0,6 | 17/0,85 | 19/0,82 | 16/0,78 | 14/0,76 | 20/0,85 | 18/0,7 | 19/0,72 |
| P2 / cosφ2 | 25/1 | 22/0,9 | 26/0,95 | 28/0,75 | 30/1 | 24/0,89 | 26/0,74 | 25/0,74 | 29/0,95 | 24/1 |
| P3/1 кВт/м | 0,15 | 0,20 | 0,14 | 0,24 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,19 |
| P4 / cosφ4 | 26/0,95 | 25/1 | 28/0,75 | 24/0,89 | 25/0,74 | 26/0,74 | 24/1 | 22/0,9 | 20/0,85 | 19/0,82 |
|  | Марки проводов участков линий |
| Ае | А50 | А70 | А50 | А50 | А70 | А50 | А50 | А70 | А50 | А50 |
| bf | А16 | А16 | А16 | А16 | А16 | А16 | А16 | А16 | А16 | А16 |
| dh | А25 | А35 | А35 | А35 | А35 | А35 | А35 | А25 | А35 | А35 |

Определить наибольшую потерю напряжения в сети (рис. 4).