8.Варианты заданий

для выполнения контрольных работ

Контрольная работа № 1

#### Задача № 1. Рассчитать следующие параметры заданной передачи:

- общее передаточное отношение  U0;

- передаточные отношения 1-й, 2-й ступеней  U1 , U2 ;

- параметры зубчатых колёс передачи (D – диаметр делительной окружности; Di – диаметр впадин; Dе – диаметр выступов);

- крутящий момент на каждом валу  М1 , М2 , М3 ;

- частоту вращения второго вала  n2 .

Таблица 1

Исходные данные

| Вариант | Вид передачи | N1 , кВт | n1 , мин-1 | n3 , мин-1 | m, мм | z1 | z3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-ступенчатая цилиндрическая 3- осная | 10 | 960 | 48 | 2.5 | 20 | 18 |
| 2 | 2-ступенчатая цилиндрическая соосная | 12 | 1200 | 40 | 2.5 | 25 | 20 |
| 3 | 2-ступенчатая цилиндрическая 3-осная | 14 | 1000 | 40 | 3.0 | 22 | 22 |
| 4 | 2-ступенчатая цилиндрическая соосная | 15 | 800 | 40 | 3.0 | 20 | 20 |
| 5 | 2- ступенчатая цилиндрическая 3- осная | 18 | 750 | 25 | 2.5 | 22 | 18 |

| Вариант | Вид передачи | N1 , кВт | n1 , мин-1 | n3 , мин-1 | m, мм | z1 | z3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2-ступенчатая цилиндрическая соосная | 20 | 1600 | 80 | 2.25 | 18 | 20 |
| 7 | 2-ступенчатая цилиндрическая 3- осная | 22 | 1250 | 50 | 3.0 | 20 | 18 |
| 8 | 2-ступенчатая цилиндрическая соосная | 24 | 1000 | 50 | 2.25 | 18 | 20 |
| 9 | 2-ступенчатая цилиндрическая 3- осная | 26 | 1200 | 60 | 2.5 | 20 | 22 |
| 10 | 2-ступенчатая цилиндрическая соосная | 28 | 600 | 30 | 3.0 | 22 | 20 |

Окончание табл.1

Примечание.     N1 – мощность на ведущем валу передачи; n1 , n3 – частота вращения 1-го и 3-го валов; m – модуль зацепления; z1 ,z3 – количество зубьев 1-й и 3-й шестерен.

Задача №2.  Рассчитать электрическую реверсивную лебёдку, предназначенную для подъёма груза массой  m со скоростью  υг  на высоту  Hп . Режим работы механизма средний ПВ – 25% (схема запассовки каната приведена на рисунке), расстояние от полиспаста до барабана 10 м.

В процессе расчёта: подобрать канат (dk - диаметр каната,lк – длину каната, вид каната), диаметр блоков Dбл , электродвигатель (марку двигателя), редуктор (краткая характеристика), определить параметры барабана (Dб – диаметр барабана, Lб – длину барабана, nб – частоту вращения барабана).

Таблица 2

Исходные данные

| Вариант | m, кг | υг , м/с | Hп , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 | 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.12 0.12 0.12 | 40 36 32 30 28 26 24 22 20 20 |

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ

Контрольная работа №1

Задача №1

Исходные данные: N1 – мощность на ведущем валу передачи; n1 , n3 – частота вращения 1-го и 3-го валов; m – модуль зацепления 1-й и 2-й ступени; z1 ,z3 – количество зубьев 1-й и 3-й шестерен.

#### Эскиз передачи

Определить: U0 ; U1 ; U2 ; De ; Di ; M1 ; M2 ; M3 ; n2 .

Решение (расчёт передачи)

| Вариант | Вид передачи | N1 , кВт | n1 , мин-1 | n3 , мин-1 | m, мм | z1 | z3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2-ступенчатая цилиндрическая соосная | 24 | 1000 | 50 | 2.25 | 18 | 20 |
| 9 | 2-ступенчатая цилиндрическая 3- осная | 26 | 1200 | 60 | 2.5 | 20 | 22 |
| 10 | 2-ступенчатая цилиндрическая соосная | 28 | 600 | 30 | 3.0 | 22 | 20 |

#### 1.Определяем общее передаточное отношение

2. Произвольно, соответственно с табл. Б.3 и Б.4, и учитывая, что

Uо = U1 ( U2 ,

принимаем значения U1 , U2 .

3. Определяем частоту вращения 2-го вала:

n2 = n1 / U1 .

4. Определяем М1 , М2 , М3 , используя следующие формулы:

,

где (з - КПД зубчатой передачи (табл. Б.2); (п – КПД пары подшипников (см. табл. Б.2).

5. Определяем геометрические параметры колеса и шестерни каждой ступени по формулам:

высота зуба h = 2,25m; головка зуба 	= m; ножка зуба 	= 1,25m;

диаметр делительной окружности d = m(z ;

диаметр окружности выступов De = d + 2 = m(Z + 2m = m(Z + 2);

диаметр окружности впадин Di = d - 2  = m(Z - 2,5m = m(Z - 2,5).

Вывод: на основе приведенных расчетов установили, что цилиндрический 2 - ступенчатый, трёхосный редуктор с передаточным отношением Uо имеет следующие геометрические параметры шестерен и колес:

h , , ; d1, De1 , Di1 , d2, De2 , Di2 , d3, De3 , Di3 , d4, De4 , Di4 .

Так же данный редуктор характеризуют U1, U2, M1, M2, M3, n2.

Задача №2

Исходные данные: m – масса поднимаемого груза; υг – скорость поднимаемого груза; Нп – высота поднимаемого груза; ПВ – процент включений.

Эскиз схемы запассовки канатов

Определить: dk, Dбл, Lk , вид каната, тип двигателя, подобрать редуктор (по передаточному отношению), параметры барабана (Dб, Lб, nб).

Решение

1. Определяем кратность полиспаста:

i=4.

2. Определяем вес поднимаемого груза:

Q=mg,,

где g – ускорение свободного падения, g=9,8 м/с2.

3. Определяем силу натяжения ветви каната:

,

где (общ – КПД полиспаста.

,

где (бл – КПД блока, (бл = 0,98; 4 - количество блоков полиспаста.

4. Определяем разрывное усилие каната:

,

где k - коэффициент запаса прочности (табл. В.2).

5. В табл. В.3, В.4 по разрывному усилию подбираем dk .

6. Dбл и Dб выбираем для стреловых кранов при соответствующих условиях работы по табл. В.2.

Dбл=Dб (округляем до большего значения).

7. Определяем необходимую длину каната:

.

8. Определяем длину барабана:

где m – число слоев навивки; t – шаг навивки, для гладких барабанов t=dk.

9. Определяем скорость каната навиваемого на барабан:

.

10. Определяем частоту вращения барабана:

nб =.

11. Необходимая мощность на валу барабана:

N2=.

12. Определяем мощность на валу электродвигателя:

,

где  – КПД редуктора, .

По табл. В.1 по найденному значению мощности (принимая ближайшее большее значение) выбираем электродвигатель.

Например, по мощности N1 = 1,3 кВт принимаем марку двигателя МТК 011-06, ПВ25%, N1 = 1,4 кВт, n1 =840 мин-1.

13. Редуктор выбираем по общему передаточному отношению:

.

По табл. Б.3 и Б.4  выбираем редуктор (2 - ступенчатый трехосный или соосный).

Вывод: на основе приведенных расчетов определили dk, Dбл, Lk, параметры барабана (Dб, Lб, nб), а также выбрали вид каната, тип двигателя, редуктор (краткое описание каждого).

Приложение Б

Таблица Б.1

# Двигатели асинхронные в закрытом обдуваемом

исполнении АО2

| Nэд, кВт | Тип двигателя | Синхронная частота вращения nэд | dвала, мм | Тип двигателя | Синхронная частота вращения nэд | dвала, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | А02-32-2 | 2880 | 28 | А02-41-2 | 1440 | 32 |
| 5,5 | А02-41-2 | 2900 | 32 | А02-42-2 | 1440 | 32 |
| 7,5 | А02-42-2 | 2910 | 32 | А02-51-2 | 1440 | 38 |
| 10 | А02-51-2 | 2910 | 38 | А02-52-2 | 1440 | 38 |
| 13 | А02-52-2 | 2920 | 38 | А02-61-2 | 1450 | 42 |
| 17 | А02-62-2 | 2920 | 42 | А02-62-2 | 1450 | 42 |
| 22 | А02-71-2 | 2930 | 48 | А02-71-2 | 1450 | 48 |
| 30 | А02-72-2 | 2930 | 48 | А02-72-2 | 1450 | 48 |
| 40 | А02-81-2 | 2940 | 60 | А02-81-2 | 1470 | 60 |
| 55 | А02-82-2 | 2940 | 60 | А02-82-2 | 1470 | 60 |
| 75 | А02-91-2 | 2950 | 70 | А02-91-2 | 1480 | 70 |
| 4 | А02-41-6 | 955 | 32 | А02-51-2 | 720 | 38 |
| 5,5 | А02-51-6 | 965 | 38 | А02-52-2 | 720 | 38 |
| 7,5 | А02-52-6 | 965 | 38 | А02-61-2 | 725 | 42 |
| 10 | А02-61-6 | 965 | 42 | А02-62-2 | 725 | 42 |
| 13 | А02-62-6 | 965 | 42 | А02-71-2 | 730 | 48 |
| 17 | А02-71-6 | 970 | 48 | А02-72-2 | 730 | 48 |
| 22 | А02-72-6 | 970 | 48 | А02-81-2 | 735 | 60 |
| 30 | А02-81-6 | 980 | 60 | А02-82-2 | 735 | 60 |
| 40 | А02-82-6 | 980 | 60 | А02-91-2 | 740 | 70 |
| 55 | А02-91-6 | 985 | 70 | А02-92-6 | 740 | 70 |
| 75 | А02-92-6 | 985 | 70 |  |  |  |

Таблица Б.2

# Значения КПД механических передач и подшипников

| Тип передачи | Закрытая | Открытая |
| --- | --- | --- |
| Зубчатая коническая | 0,96…0,99 | 0,92…0,94 |
| Зубчатая цилиндрическая | 0,95…0,97 | 0,93…0,96 |
| Червячная несамотормозящая | 0,4 | 0,3 |
| Червячная самотормозящая при числе заходов червяка: | 1 | 0,65…0,70 | 0,50…0,60 |
|  | 2 | 0,70…0,75 | 0,60…0,70 |
|  | 3 | 0,80…0,85 |  |
|  | 4 | 0,85…0,90 |  |
| Цепная | 0,95...0,97 | 0,90…0.93 |
| Ремённая с плоским или клиновым ремнём | - | 0,94…0,97 |
| Одна пара подшипников качения |  | 0,99…0,995 |
| Муфты |  | 0,98…1,0 |

Таблица Б.3

Передаточные числа понижающих передач

| Тип передачи | Рекомендуемые средние значения | Наибольшие значения |
| --- | --- | --- |
| Редуктор цилиндрический | 3..6 | 12,5 |
| Редуктор конический | 2…3 | 6,3 |
| Редуктор червячный | 10…40 | 80 |
| Открытая зубчатая | 3…7 | 15…20 |
| Цепная | 2…6 | 8 |
| Плоскоремённая | 2…5 | 6 |
| То же с натяжным роликом | 4…6 | 8 |
| Клиноремённая | 2…5 | 7 |

Таблица Б.4

Передаточные отношения цилиндрических зубчатых редукторов

и их разбивка по ступеням

| Одноступенчатые | Двухступенчатые трёхосные | Двухступенчатые соосные |
| --- | --- | --- |
| 1,25 | 8 = 2 х 4 | 8 = 2,5 х 3,15 |
| 1,4 | 9 = 2,24 х 4 | 9 = 2,8 х 3,15 |
| 1,6 | 10 = 2,5 х 4 | 10 = 3,15 х 3,15 |
| 1,8 | 11,2 = 2,8 х 4 | 11,2 = 2,8 х 4 |
| 2 | 12,5 = 3,15 х 4 | 12,5 = 3,15 х 4 |
| 2,24 | 14 = 3,15 х 4 | 14 = 3,55 х 4 |
| 2,5 | 16 = 3,55 х 4,5 | 16 = 4 х 4 |
| 2,8 | 18 = 4 х 4,5 | 18 = 4 х 4,5 |
| 3,15 | 20 = 4,5 х 4,5 | 20 = 4,5 х 4,5 |
| 3,55 | 22,4 = 4,5 х 5 | 22,4 = 4,5 х 6 |
| 4 | 25 = 5 х 5 | 26 = 5 х 5 |
| 4,5 | 28 = 5,6 х 5 | 29 = 5 х 5,6 |
| 5,6 | 31,5 = 6,3 х 5 | 31,5 = 6 х 6,3 |
| 6,3 | 40 = 7,1 х 5,6 | 40 = 6,3 х 6,3 |
| 7,1 | 45 = 8 х 5,6 | 45 = 6,3 х 7,1 |
| 8 | 50 = 9 х 5,6 | 50 = 7,1 х 7,1 |

Приложение В

Таблица В.1

Основные параметры крановых электродвигателей

переменного тока с короткозамкнутым ротором серий МТК и МТКВ

| Тип двигателя | Мощность на валу, кВт | Частота вращения вала, мин-1 | Момент инерции, кг(м2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПВ = 25% | ПВ = 40% | ПВ = 25% | ПВ = 40% |  |  |
| МТК 011 - 6 | 1,4 | 1,1 | 840 | 885 | 0,02 | 47 |
| МТК 012 - 6 | 2,2 | 1,8 | 830 | 870 | 0,03 | 53 |
| МТК 111 - 6 | 3,5 | 2,8 | 875 | 900 | 0,045 | 70 |
| МТК 112 - 6 | 5 | 4,2 | 875 | 900 | 0,065 | 80 |
| МТК 211 - 6 | 7,5 | 6 | 880 | 910 | 0,11 | 110 |
| МТКВ 311 - 6 | 11 | 9 | 900 | 920 | 0,21 | 155 |
| МТКВ 312 - 6 | 16 | 13 | 900 | 925 | 0,3 | 195 |
| МТКВ 411 - 6 | 22 | 17 | 935 | 950 | 0,47 | 255 |
| МТКВ 412 - 6 | 30 | 24 | 935 | 950 | 0,64 | 315 |
| МТКВ 311 - 8 | 7,5 | 6 | 670 | 690 | 0,3 | 155 |
| МТКВ 312 - 8 | 11 | 8,5 | 680 | 700 | 0,31 | 195 |
| МТКВ 411 - 8 | 16 | 13 | 685 | 700 | 0,54 | 255 |

Таблица В.2

Значения коэффициента запаса прочности k и  зависимость наименьшего диаметра блока или барабана Dб  от диаметра каната dк

| Режим работы крана | Стреловые и строительные краны | Прочие типы кранов | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Лёгкий | Dб ≥ 16 dк | Dб ≥ 20 dк | 5 |
| Средний | Dб ≥ 18 dк | Dб ≥ 25 dк | 5,5 |
| Тяжёлый | Dб ≥ 20 dк | Dб ≥ 30 dк | 6 |
| Весьма тяжёлый | Dб ≥ 25 dк | Dб ≥ 35 dк | 6,5 |
| Ручной привод | Dб ≥ 16 dк | Dб ≥ 18 dк | 4,5 |

Таблица В.3

Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6x37 (1+6+12+18)+1 о.с.

(по ГОСТ 3071-74)

| Диаметр, мм | Площадь сечения проволок, мм2 | Расчетная масса 1 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| каната | проволок |  |  | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 |
|  | центральной | в слоях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 проволок | 216 проволок |  |  | Расчетное разрывное усилие каната, кН |
| 5 | 0,24 | 0,22 | 8,48 | 0,08 | — | — | — | 12 | 13 | 15 |
| 5,4 | 0,26 | 0,24 | 10,08 | 0,1 | — | — | — | 14 | 16 | 18 |
| 5,8 | 0,28 | 0,26 | 11,84 | 0,12 | — | — | — | 17 | 19 | 21 |
| 6,3 | 0,3 | 0,28 | 13,73 | 0,13 | — | — | — | 20 | 22 | 23 |
| 6,7 | 0,32 | 0,3 | 15,75 | 0,15 | — | — | — | 23 | 25 | 27 |
| 7,6 | 0,36 | 0,34 | 20,22 | 0,2 | — | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 |
| 8,5 | 0,4 | 0,38 | 25,25 | 0,25 | — | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 |
| 9 | 0,45 | 0,4 | 28,1 | 0,27 | — | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 |
| 11,5 | 0,55 | 0,5 | 43,85 | 0,43 | — | 57 | 61 | 62 | 67 | — |
| 13,5 | 0,65 | 0,6 | 63,05 | 0,61 | — | 82 | 87 | 89 | 97 | — |
| 16,5 | 0,75 | 0,7 | 85,77 | 0,83 | 98 | 112 | 119 | 122 | 132 | — |
| 18 | 0,85 | 0,8 | 111,99 | 1,09 | 130 | 147 | 156 | 160 | 173 | — |
| 20 | 0,95 | 0,9 | 141,67 | 1,38 | 0,67 | 186 | 197 | 202 | 219 | — |
| 22,5 | 1,05 | 1 | 174,84 | 1,71 | 200 | 229 | 243 | 249 | 270 | — |
| 24,5 | 1,15 | 1,1 | 211,5 | 2,06 | 242 | 277 | 291 | 301 | 327 | — |
| 27 | 1,3 | 1,2 | 252,26 | 2,46 | 289 | 330 | 351 | 360 | 390 | — |
| 29 | 1,4 | 1,3 | 295,93 | 2,88 | 339 | 387 | 412 | 422 | 458 | — |
| 33,5 | 1,6 | 1,5 | 393,78 | 3,84 | 451 | 516 | 548 | 561 | 610 | — |
| 35,5 | 1,7 | 1,6 | 447,91 | 4,36 | 514 | 587 | 624 | 639 | 694 | — |
| 38 | 1,8 | 1,7 | 505,54 | 4,92 | 580 | 662 | 704 | 721 | 782 | — |
| 39,5 | 1,9 | 1,8 | 566,67 | 5,52 | 650 | 743 | 789 | 808 | 875 | — |
| 44,5 | 2,1 | 2 | 699,34 | 6,81 | 802 | 914 | 971 | 995 | 1080 | — |

Таблица В.4

Канат двойной свивки типа ГК конструкции 6x19+1 о.с.

(по ГОСТ 3070-74)

| Диаметр, мм | Площадь сечения проволок, мм2 | Расчетная масса 1 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| каната | проволок |  |  | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 |
|  | центральной | в слоях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 проволок | 108 проволок |  |  | Расчетное разрывное усилие каната, кН |
| 5,5 | 0,36 | 0,34 | 10.42 | 0,1 | — | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 |
| 5,8 | 0,38 | 0,36 | 10,67 | 0,12 | — | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
| 6,5 | 0,45 | 0,4 | 14.53 | 0,14 | — | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
| 8,1 | 0,55 | 0,5 | 22.64 | 0,22 | — | 30 | 32 | 33 |  |  |
| 9,7 | 0,65 | 0,6 | 32.52 | 0,32 | — | 44 | 46 | 48 | 52 | — |
| 11 | 0,75 | 0,7 | 44.21 | 0,43 | 52 | 60 | 63 | 65 | 71 | — |
| 13 | 0,85 | 0,8 | 57,7 | 0,57 | 68 | 78 | 83 | 85 | 93 | — |
| 14,5 | 0,95 | 0,9 | 72.96 | 0,72 | 86 | 99 | 105 | 108 | 118 | — |
| 16 | 1,05 | 1 | 90,02 | 0,88 | 107 | 122 | 130 | 134 | 146 | — |
| 17,5 | 1,15 | 1,1 | 108,86 | 1,07 | 129 | 147 | 157 | 161 | 176 | — |
| 19,5 | 1,3 | 1,2 | 130,11 | 1,28 | 154 | 176 | 187 | 193 | 211 | — |
| 21 | 1,4 | 1,3 | 152,58 | 1,49 | 181 | 207 | 220 | 227 | 247 | — |
| 22,5 | 1,5 | 1,4 | 176,86 | 1,47 | 210 | 240 | 255 | 263 | 287 | — |
| 24 | 1,69 | 1,5 | 202,92 | 1,99 | 241 | 275 | 222 | 302 | 329 | — |
| 25,5 | 2,7 | 1,6 | 230,76 | 2,27 | 274 | 313 | 333 | 343 | 374 | — |
| 27 | 1,8 | 1,7 | 260,41 | 2,56 | 309 | 354 | 376 | 387 | 422 | — |

# Text boxes

Q

L0=10мм

Dб

Hп

n1

z3

z4

n3

n2

z2

z1

F

L

0

M

Q

А

###### А

Редуктор