# Федеральное  агентство  образования

Государственное  образовательное  учреждение

# высшего профессионального  образования
Донской государственный технический университет

РАСЧЕТ МАГИСТРАЛЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ

И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ МАШИН

И МЕХАНИЗМОВ

Методические указания и задания по выполнению контрольных  работ и типовых расчётов

# Ростов-на-Дону

2013

Составители :  канд. техн. наук, доц. В.И. Антоненко

канд. техн. наук, доц. А.А. Тумаков

канд. техн. наук, доц. В.А. Чернавский

Расчет магистралей гидравлических и пневматических приводов машин и механизмов: Метод. указания и задания по выполнению курсовой  работы и типовых расчётов  / ДГТУ. Ростов н/Д, 2013, 17с.

Даны необходимые методические указания и задания по выполнению курсовой работы и типовых расчетов по дисциплинам «Механика жидкости и газа и прикладная термодинамика», «Гидравлика», «Гидравлика и гидропривод», «Гидравлика и теплотехника».

Для всех форм обучения, включая дневную, сокращенную,  заочную и дистанционную.

Научный редактор:

доктор  технических наук, профессор В.С. Сидоренко

## Донской государственный технический

университет, 2013

1.Цель работы

Выполнение курсовой работы и типовых расчётов – заключительный этап изучения студентами общетехнической дисциплины «Механика жидкости и газа» и др. Целью  работы является закрепление полученных студентами теоретических знаний, а также освоение ими методики расчета и проектирования магистралей гидравлических и пневматических приводов машин и механизмов.

Для успешного выполнения работы студент должен:

- обладать необходимым объемом теоретических знаний;

- уметь анализировать расчеты с целью обоснования принимаемых проектных решений;

- выполнять требования, предъявляемые к оформлению технической документации;

- уметь пользоваться технической литературой, справочниками, ГОСТами и другими нормативными материалами.

  - Состав и содержание задания на выполнение работы

Задание  содержит тему работы, исходные данные, включающие:

- Структурную или принципиальную схему гидравлического или пневматического привода с необходимыми пояснениями  его функционирования;

- координаты элементов гидропривода;

- силовые и скоростные параметры (давление, скорость перемещения выходного звена, подача гидродвигателей)  потребителей;

- данные о местных гидравлических сопротивлениях и магистралях;

- описание температурных и других условий функционирования привода.

III.Этапы выполнения работы

*Изучение и анализ исходных данных, представленных в задании. Буквенные позиционные обозначения основных элементов гидропривода приведены ниже.   Подбор литературы, необходимой для выполнения работы, см. список     рекомендованной литературы;

гидравлический расчет и выбор элементов, магистралей привода, см.Приложение А;

    - определение внутренних диаметров и толщин стенок трубопроводов на отдельных участках  магистралей и выбор размеров труб   по соответствующим ГОСТам;

    - расчет линейных гидравлических сопротивлений;

    - расчет местных гидравлических сопротивлений;

    - определение коэффициентов гидравлических сопротивлений дросселирующих элементов, обеспечивающих распределение энергетических

3

потоков привода, и вычисление потерь давления на этих дросселирующих элементах;

    - определение потребного рабочего давления;

    - построение характеристик трубопроводов;

    - построение пьезометрической и напорной линий энергии.

### Структура, порядок изложения и оформления работы

- титульный лист;

- задание на выполнение работы, подписанное руководителем и студентом; введение;

- структурная или принципиальная схема привода, ее описание и необходимые к ней пояснения;

- расчетная часть в соответствии с приведёнными ниже методическими указаниями, см. Приложение Б;

- перечень линейных участков магистралей с указанием их геометрических размеров (длин, внутренних диаметров, толщин стенок);

- перечень местных гидравлических сопротивлений (включая аппараты) с указанием их коэффициентов сопротивлений;

- графики характеристик трубопроводов;

- линия энергии Н–Н и пьезометрическая линия р-р для расчетной схемы; выводы.

Работа оформляется на листах формата А4 и брошюруется в обложку из плотной  бумаги. На лицевой стороне обложки оформляется титульный лист  в соответствии с СТП1-2001.

Список рекомендуемой литературы

1.Башта Т.М. и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. – М.: Машиностроение, 1982.

2.Вильнер А.М., Ковалев Я.Т., Некрасов Б.Б. и др. Справочное

пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам. – Минск:

Высшая школа,  1985.

3.Попов Д.Н.Гидромеханика. – М.: МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2002.

4.Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам под ред.

Б.Б. Некрасова. – М.: Высшая школа, 1989.

5.Попов Д.Н. Механика гидро-и пневмоприводов. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001

6.Валуева В.П. Введение в механику жидкости.- М.: МЭИ, 2001.

7.Гудилин А.П.Гидравлика и г/привод.-М:«Горная книга»,2001.

8.Калицун Б.Л. Основы гидравлики и аэродинамики. – М.:

«Стройиздат», 2001.

4

Приложение А

Буквенные  обозначения основных

элементов гидропривода

| Устройство (общее обозначение) | А |
| --- | --- |
| Гидроаккумулятор (пневмоаккумулятор) | АК |
| Аппарат теплообмена | АТ |
| Гидробак | Б |
| Влагоотделитель | ВД |
| Вентиль | ВН |
| Пневмоглушитель | Г |
| Гидродвигатель (пневмодвигатель) поворотный | Д |
| Делитель потока | ДП |
| Гидродроссель (пневмодроссель) | ДР |
| Гидрозамок (пневмозамок) | ЗМ |
| Гидроклапан (пневмоклапан) | К |
| Годроклапан обратный | КО |
| Годроклапан предохранительный | КП |
| Годроклапан редукционный | КР |
| Компрессор | КМ |
| Годромотор (пневмотор) | М |
| Манометр | МН |
| Годродинамическая передача | ГДП |
| Маслораспылитель | МР |
| Гидроцилиндр (пневмоцилиндр) | Ц |
| Годродинамическая муфта | ГДМ |
| Насос | Н |
| Пневмогидропреобразователь | ПГП |
| Гидропреобразователь | ГП |
| Гидрораспределитель | Р |
| Реле давления | РД |
| Гидроаппарат (пневмоаппарат) золотниковый | РЗ |
| Гидроаппарат (пневмоаппарат) клапанный | РК |
| Регулятор потока | РП |
| Ресивер | РС |
| Сумматор потока | СП |
| Термометр | Т |
| Гидродинамический трансформатор | ТР |
| Фильтр | Ф |

5

Приложение Б

# Методические указания по гидравлическому расчету

магистралей привода

Задача расчета состоит в определении диаметров гидролиний и потерь, возникающих в них при движении жидкости. Расчет производится по участкам, на которые разбивают гидравлическую (пневматическую) систему, при этом под участком понимается часть трубопровода между разветвлениями, пропускающая одинаковый расход и имеющая одинаковый внутренний диаметр. Участок может включать линейные сопротивления (участки трубы) и различные местные сопротивления (повороты, сужения, расширения, гидроаппараты и т.п.).

1.Расчет диаметров гидролиний

Внутренний диаметр гидролиний определяется:

,                                                    (1)

где Q – расход жидкости на рассматриваемом участке гидролинии;

Vmax – допустимая средняя скорость жидкости.

Значения допустимых средних скоростей выбираются по табл. 1.

Таблица 1

Значения допустимых средних скоростей течения

жидкости в гидролиниях

| Назначение гидролинии | Vmax, м/с не более |
| --- | --- |
| Всасывающая | 1,2 |
| Сливная | 2 |
| Нагнетательная при давлениях, МПа |  |
| до 2,5 | 3 |
| до 5,0 | 4 |
| до10,0 | 5 |
| свыше 15,0 | 8 - 10 |

С учетом величины давления жидкости в трубопроводе по полученным значениям D  выбираем внутренний диаметр трубы d в соответствии с ГОСТ по наружному диаметру и толщине стенки. Рекомендуемые толщины стенок труб для всасывающих и сливных магистралей – 1,0 мм,  напорных –  1,0÷3,0 мм.

По принятым диаметрам определяются истинные скорости на участках гидролиний:

6

.

Значения расходов, диаметров и скоростей, являющихся исходными данными для расчета гидравлических потерь, заносятся в  табл.2.

Таблица 2

Исходные данные для расчета гидравлических потерь

| Номеруча-стка | Наз-начение | Скорость, м/с | Расх. Q,л/ мин. | Внутр. диаметр , мм | Длина участ-ка l,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Допустимая Vmax | Расчет-ная V |  | расчет-ный, D | принят. по ГОСТ, d |  |
| 1 2 … |  |  |  |  |  |  |  |

Толщина стенки нагнетательной гидролинии проверяется  по формуле:

,                                           (2)

где -коэффициент запаса; - давление на данном участке трубы, принять:

для всасывающей гидролинии , для сливной гидролинии ,    для нагнетательной гидролинии принять давление на входе в гидроцилиндр или в гидромотор  или ;

d      - стандартное значение внутреннего диаметра гидролиний (см.табл.2);

[]      - допускаемые напряжения на разрыв материала гидролиний. Принять с  учетом коэффициента запаса, для стальных труб [] = 50 МПа, для труб из цветных металлов          [] = 25 МПа.

Если расчетное значение толщины меньше выбранного, то трубопровод выбран правильно.

2. Расчет гидравлических потерь давления в гидролиниях

Гидравлические потери давления в гидролиниях складываются из суммы потерь в линейных сопротивлениях  (на прямых участках гидролиний) и потерь в местных сопротивлениях .

2.1.Потери давления в линейном сопротивлении:

,                                       (3)

7

где  - удельный вес рабочей жидкости;

- коэффициент гидравлического трения;

d и l   - диаметр и длина участка гидролинии;

V   - средняя скорость жидкости на участке гидролинии.

Для вычисления коэффициента гидравлического сопротивления  необходимо определить режим движения жидкости по числу Рейнольдса

,                                                 (4)

где     - коэффициент кинематической вязкости рабочей жидкости.

Если  , то режим движения рабочей жидкости на данном участке гидролинии - ламинарный и

.                                                        (5)

Если  , то режим движения рабочей  жидкости  на  данном  участке -турбулентный и для гидравлически гладких труб   определяется по формуле Блазиуса

.                                                       (6)

Критическое значение числа Рейнольдса для гидролиний круглого поперечного сечения принять 2320. Результаты расчета внести в табл.3.

Таблица 3

Результаты расчета потерь давления в линейных сопротивлениях

| Номер участка | Длина гидролинии l , м | Внутренний диаметр d , мм | Расход жидкости Q, л/мин | Средняя скорость V , м/с | Число Рейнольдса | Коэфф. гидравлич. трения | Потери давл., Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 … |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.Потери давления в местном сопротивлении:

,                                          (7)

где  - коэффициент данного местного сопротивления ( см. Приложение В ).

Результаты расчета внести в табл.4.

8

Таблица 4

Результаты расчета потерь давления в местных сопротивлениях

| Номеруча-стка | Вид сопротивления | Кол-во | Коэфф.местн.сопро-тивл., | Потери давления, МПа | Сумма потерь давл. в МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 … |  |  |  |  |  |

2.3.Далее определяются общие потери давления в гидроприводе. Если участки гидролиний соединены последовательно, то общая потеря давления в гидроприводе представляет собой сумму потерь давления в линейных и местных сопротивлениях на всех участках:

.                                  (8)

Потери во всех гидролиниях, соединенных параллельно, рассчитываются раздельно для каждой из них и при определении рабочего давления насоса учитываются наибольшие из этих потерь. Например, при расчете потерь в гидросистеме, изображенной на рис.1, суммарные потери в гидролиниях гидроцилиндра (участки 2-3-4-7) равны:

,    (9)

где цифровые индексы соответствуют номерам участков гидролиний;  потеря давления в распределителе соответствует местным сопротивлениям с индексами м3 и м4 ;  Км-коэффициент мультипликации гидроцилиндра.

.

Рисунок 1 - Структурная схема гидропривода

9

Аналогично определяются суммарные потери в гидролиниях гидромотора М (участки 2-5-6-7).

2.4.Далее определяется давление насоса, необходимое для обеспечения функционирования гидроцилиндра и гидромотора, при условии их независимой работы.

;           ,      (10)

где давления на входе в гидроцилиндр  и в гидромотор  приведены в разд. 7, «Исходные данные для расчета».

2.5.Поскольку гидроцилиндр и гидромотор должны работать вместе, то необходимо повысить давление в менее нагруженной ветви до большего, установив в гидролиниях 4 или 6 дополнительный дроссель ДР.

Потери давления в  дросселе определяется из выражений:

,если                                                  (11)

, если                                                (12)

По полученной потере давления и расходу на участке установки дросселя, полагая , что дроссель представляет собой отверстие круглого поперечного сечения, определяется диаметр условного прохода дросселя. Дроссели на участках 4 и 6 не показаны.

3. Построение характеристики гидролинии

Характеристикой гидролинии называется график зависимости суммарной потери напора (давления) в гидролинии от расхода, т.е.  или . При ламинарном режиме течения характеристику трубопровода без местных сопротивлений обычно считают линейной и строят в виде прямой по двум точкам (см. рис.2,а). Если в трубопроводе имеются местные сопротивления (например, вентиль или другие гидроаппараты со значительным сопротивлением), то линейность характеристики нарушается. При турбулентном режиме характеристика гидролинии нелинейна (см. рис. 2,б). При построении характеристики гидролинии задаются 5-6 значениями расхода, не превышающего значения Qи Q (см. разд.7, «Исходные данные для расчета»), и для них   определяют потери напора   или потери давления  .

10

# Рисунок 2 - Характеристики гидролиний

# Крутизна характеристики определяется диаметром и длиной

# гидролинии, местными гидравлическими сопротивлениями и вязкостью жидкости (наибольшее влияние вязкость оказывает при ламинарном режиме).

Суммарную потерю напора в общем случае удобно выразить формулой:

,                                                            (13)

где А и m – коэффициент пропорциональности и показатель степени, учитывающие сопротивление гидролинии.

4. Построение пьезометрической и напорной линии энергии

Для двух сечений потока, соответствующих началу и концу  гидролинии, уравнение Д.Бернулли имеет вид:

(14)

Сумма трех членов:

(15)

есть полный напор H  , т.е. полный запас удельной  энергии жидкости в данном сечении потока, равный сумме  удельных энергий потока – потенциальных энергий положения - z ,  давления – p/ и  кинетической энергии - .

С учетом соотношения (15) уравнение Бернулли (14) можно записать в виде:

,                                 (16)

11

где - суммарные потери напора по длине потока hl и в местных сопротивлениях – hм,т.е. удельная механическая энергия, затрачиваемая на преодоление сопротивлений движению жидкости между рассматриваемыми сечениями потока.

Статический напор  Hp  отличается от полного напора на величину скоростного напора  и равен:

,                                    (17)

График полного напора H-H строится по значениям полных напоров в начале и в конце каждого участка гидролинии. Полный напор в сечении  1-1 равен напору насоса Н, см. рис.3

Полный напор в конце участка трубопровода находится из выражения (16),

соответствующему схеме гидропривода на рис.1 при  Q=0:

для  сечения 2:  -,

для сечения 3:  - и т.д.                                     (18)

для участка  n: -.

Так как общий запас удельной энергии вдоль потока непрерывно уменьшается, то линия полного напора понижается, а в местах установки гидравлических аппаратов (Р, Ф ) она снижается скачком.

График статического напора р-р расположен ниже графика полного напора на величину скоростного напора  .

Рисунок 3 - Пример построения графиков удельной энергии

12

Результаты расчетов потерь удельной энергии, полного, скоростного и статического напоров, по которым строятся линии удельных энергий, заносятся в табл.5.

Таблица 5

Расчет удельных энергий

| Номер участка | Полный напор в начале участка Hi(i=1,2…n), м | Потери напора, м | Высота скоростного напора , м | Статический напор Hpi , м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 …… n |  |  |  |  |  |

5.Расчёт инерционного напора

Для неустановившегося движения несжимаемой жидкости в жёстких трубах уравнение Д. Бернулли имеет вид:

,        (16)

где	 инерционный напор; для нагнетательной гидролинии при срабатывании распределителя  Р1, см. рис.1,

- ускорение движения жидкости на участке гидролинии между       сечениями 1 и 2 (см. рис.3);  V – скорость движения жидкости в гидролинии; - время изменения скорости V; принять =0,001с.;

g -  ускорение свободного падения;

l -   длина участка гидролинии постоянного диаметра от насоса Н до распределителя Р1.

Инерционное изменение давления определяется по формуле:,где плотность минерального масла =900 кг/м.

Если гидролиния состоит из нескольких участков с сечением разных диаметров di  и разных длин li  , то инерционный напор для всего трубопровода:

,                               (20)

где	i  - номер участка трубопровода постоянного диаметра di ;

- ускорение движения жидкости на i-ом участке гидролинии;

Знак инерционного напора соответствует знаку ускорения. При разгоне потока ускорение положительно. При торможении потока  ускорение отрицательно.

Значение инерционного напора сравнить с напором насоса  на рис.3.

13

6.Расчет повышения давления при гидроударе

В рассматриваемой гидросистеме, см. рис.1, гидроудар возникает при срабатывании гидрораспределителей Р1 и Р2 . Гидроударом называется резкое изменение давления,  вызванное  торможением или разгоном потока жидкости.  Теория  гидроудара,  разработанная  Н.Е. Жуковским, рассматривает модель сжимаемой жидкости с распределёнными параметрами.

Повышение давления при гидроударе, возникающее при срабатывании распределителей Р1 и Р2  определяется зависимостями:

,когда ;                                                       (21)

,когда, (22)                                                          где 		- повышение давления при прямом гидроударе;

- повышение давления при непрямом гидроударе;

- плотность жидкости, принять для минерального масла     900 кг/м3;

- скорость движения жидкости в гидролинии до срабатывания распределителя;

- длина гидролинии от насоса до распределителя;

-время изменения скорости V, принять  =0,001 сек;

- фаза гидроудара;

- скорость распространения ударной волны;

Е-объёмный модуль упругости жидкости; принять для минерального масла гидросистемы Е=1500 МПа;

d- внутренний диаметр гидролинии перед распределителем;

- толщина стенки трубопровода;

-модуль упругости материала гидролинии; принять

для           стальной гидролинии 200000 МПа.

Полученные значения ударного повышения давления сравнить с

рабочим давлением насоса.

14

7. Тепловой расчет гидропривода

Для обеспечения нормального теплового режима работы гидропривода без теплообменника определяем усреднённый температурный скачок и необходимый объём рабочей жидкости в баке насосной установки.

Причиной разогрева масла являются потери мощности δN, обусловленные вязкостным и инерционным сопротивлением элементов гидропривода. Стенки элементов гидропривода отдают тепловую энергию в окружающую среду. При известной общей площади поверхности теплообмена FC, включающей в себя площадь стенок бака FБАКА, стенок гидромашин FГМ, стенок аппаратов FАПП  и стенок трубопроводов FСТ, превышение установившейся температуры масла в баке над температурой окружающей среды  δT определяем из выражения:

δT= δN/k . FC ,

где     k – коэффициент теплопередачи (k = 15 Вт/м2 ОC  при отсутствии интенсивной циркуляции воздуха вблизи стенок бака).

Объём бака WБАКА принимаем равным 0,1м3,  FГМ = 0,3 м2,  FАПП = 0,2 м2,

FБАКА = 6,7 (WБАКА2)1/3,

FСТ =3,14. [ ( dвс + δвс ) Lвс + ( dнаг + δнаг ) Lнаг + ( dсл + δсл ) Lсл ] ,

FC = FСТ + FАПП + FГМ + FБАКА,

dвс, dнаг, dсл – внутренние диаметры всасывающего, нагнетательного и сливного трубопроводов,  Lвс, Lнаг, Lсл – длина.

δвс, δнаг, δсл – толщина стенок трубопроводов.

Потеря мощности δN в гидролинии равна сумме потерь мощности на всех её участках:

где δNi – потери мощности на каждом из участков гидролинии,

, , – потери давления в линейных и местных сопротивлениях и расходы на участках.

Если принять температуру масла в баке равной 50оС, то допускаемая температура окружающей среды  ТОС определяется по формуле:

ТОС = 50 – δT.

Принимаем фактическую температуру окружающей среды равной 20оС. Тогда, если  ТОС < 20оС, необходима установка теплообменного аппарата, мощность которого NТА можно определить по формуле:

NТА = δN – k . FC( 50 -20) .

15

8.Исходные данные для расчета,см.рис.1

I вариант :

Q1 = (4 +0.4* N)*10-4 /с;   Q2 =(320 -3* N)*10-5 /с;

l1= 0.2 м + 0.01*N ; l2=2м + 0.1*N ; l3=2.5м + 0.1*N ; l4=3м +0.1*N ;

l5=3.5м +0.1*N ; l6=4м +0.1*N ; l7=5м +0.1*N ; К м = 1+0.01*N ;

pц =1,3*107 – N*105          pгм =5,7*106 + N*105  Па

II вариант :

Q1  =(320 -3* N)*10-5 /с; Q2 = (4 +0.4* N)*10-4 /с;

l1= 0.2 м + 0.01*N ; l2=2м + 0.1*N ; l3=2.5м + 0.1*N ; l4=3м +0.1*N ;

l5=3.5м +0.1*N ; l6=4м +0.1*N ; l7=5м +0.1*N ; К м = 1+0.01*N ;

pц =1,3*107 – N*105          pгм =5,7*106 + N*105  Па

III вариант :

Q1 = (1 +0.1* N)*10-4 /с;   Q2 =(120 - N)*10-5 /с;

l1= 0.2 м + 0.01*N ; l2=2м + 0.1*N ; l3=2.5м + 0.1*N ; l4=3м +0.1*N ;

l5=3.5м +0.1*N ; l6=4м +0.1*N ; l7=5м +0.1*N ; К м = 1+0.01*N ;

pц =1,3*107 – N*105          pгм =3*106 +1,2* N*105  Па

IV вариант :

Q1 =(120 - N)*10-5 /с;  Q2 = (1 +0.1* N)*10-4 /с ;

l1= 0.2 м + 0.01*N ; l2=2м + 0.1*N ; l3=2.5м + 0.1*N ; l4=3м +0.1*N ;

l5=3.5м +0.1*N ; l6=4м +0.1*N ; l7=5м +0.1*N ; К м = 1+0.01*N ;

pц =1,3*107 – N*105          pгм =3*106 +1,2* N*105  Па

V вариант :

Q1 =(130 - N)*10-5 /с;  Q2 = (1,2 +0.11* N)*10-4 /с ;

l1= 0.2 м + 0.01*N ; l2=2м + 0.1*N ; l3=2.5м + 0.1*N ; l4=3м +0.1*N ;

l5=3.5м +0.1*N ; l6=4м +0.1*N ; l7=5м +0.1*N ; К м = 1+0.01*N ;

pц =1,4*107 – N*105          pгм =4*106 +1,2* N*105  Па

где N- две последние цифры зачетной книжки студента.

16

Приложение В

Коэффициенты местных сопротивлений

| Вид сопротивления |  |
| --- | --- |
| Внезапное расширение Внезапное сужение Штуцер присоединительный, переходник Закругленное колено Сверленный угольник Тройники прямые слияние потоков разделение потоков транзитный поток Обратный и предохранительный клапаны Дроссель Редукционный клапан Распределитель Фильтр Вентили: с прямым затвором с косым затвором | 0,8-0,9 0,5-0,7 0,1-0,15 0,12-0,15 2-2,5 2-2,5 1-1,5 0,1-0,2 2-3 2-12,5 3-5 6-8 7-10 3-5,5 1,4-1,85 |

17